PROJETO DE LEI N00196/2001

SÚMULA:	Dispõe sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no Município de Londrina e dá outras providências.

SALA DAS SESSÕES,  4 de junho de 2001

RUBENS CANIZARES

VEREADOR

Texto do Projeto de Lei anexo

PROJETO DE LEI Nº            /2001

SÚMULA:	Dispõe sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no Município de Londrina e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. lº	A partir da vigência desta lei, todas as cercas destinadas à  proteção de perímetros (edificações ou terrenos) e dotadas de tensão elétrica no âmbito do Município de Londrina serão classificadas como energizadas.

Art. 2º	As empresas e pessoas físicas que se dediquem a fabricação, projeto,  instalação e manutenção de cercas energizadas deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia,  Arquitetura e Agronomia (CREA) e engenheiro eletricista na condição de responsável técnico.

Parágrafo único.	A instalação e a manutenção poderão ter como responsável um técnico industrial na área elétrica.

Art. 3º	Será obrigatória, em todas as instalações de cercas energizadas, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Art. 4º	O Executivo,  por meio do órgão competente,  procederá à fiscalização das instalações de cercas energizadas no Município.

Art. 5º	As cercas energizadas deverão obedecer, na ausência de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT),  às normas técnicas editadas pela International Eletrotechnical Commission (IEC) que regem a matéria.

Parágrafo único.	A obediência às Normas Técnicas de que trata este artigo  deverá ser objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação e/ou manutenção, que responderá por eventuais informações inverídicas.

PROJETO DE LEI Nº            /2001

Art. 6º	A intensidade da tensão elétrica que percorre os fios condutores de cerca energizada não poderá matar nem ocasionar nenhum efeito patofisiológico perigoso a qualquer pessoa que porventura venha a tocar nela,  de acordo com a Norma NBR (estabelecimento de segurança aos efeitos da corrente elétrica no corpo humano) da ABNT.

Art. 7º	Os elementos que compõem as cercas energizadas (eletrificador,  fio, isolador, haste de fixação e outros similares) só poderão ser comercializados e/ou instalados no âmbito do Município de Londrina se possuírem certificado em organismo de certificação de produto credenciado pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial.

Art. 8º	A resistência do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo de Bombeiros.

Art. 9º	É proibida a instalação de cercas energizadas a menos de três metros dos recipientes de gás liquefeito de petróleo,  conforme NBR 13523 (Central Predial de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) da ABNT.

Art. 10.	Os isoladores utilizados no sistema devem ser fabricados com material de alta durabilidade não-hidroscópicos e com capacidade de isolamento mínima de dez quilowatts.

Parágrafo único.	Mesmo na hipótese de utilização de estrutura de apoio ou suporte dos arames de cerca energizada fabricada em material isolante,  é obrigatória a utilização de isoladores com as características exigidas no “caput” deste artigo.

Art. 11.	É obrigatória a instalação de placas de advertência a cada quatro metros no lado da via pública e a cada dez metros nos demais lados da cerca energizada.

§ 1º	Deverão ser colocadas placas de advertência nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de sua direção.

§ 2º	As placas de advertência de que trata o “caput” deste artigo deverão possuir dimensões mínimas de dez centímetros por vinte centímetros e ter seu texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca energizada.

§ 3º	A cor do fundo das placas de advertência deverá ser amarela.

§ 4º	O texto mínimo das placas de advertência deverá ser: Cuidado,  cerca elétrica !

PROJETO DE LEI Nº            /2001

§ 5º	As letras mencionadas no parágrafo anterior deverão ser  de cor preta e ter as dimensões mínimas de:

I – dois centímetros de altura;

II –meio centímetro de espessura.

§ 6º	É obrigatória a inserção,  na mesma placa de advertência,  de símbolo que possibilite,  sem margem de dúvidas,  a interpretação de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar choque.

§ 7º	Os símbolos mencionados no parágrafo anterior deverão ser de cor preta.

Art. 12.	Os arames utilizados para a condução da corrente elétrica na cerca energizada deverão ser do tipo liso,  vedada a utilização de arames farpados ou similares.

Art. 13.	Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros,  grades,  telas ou outras estruturas similares,  a altura mínima do primeiro fio energizado deverá ser de dois metros e meio em relação ao nível do solo da parte externa do perímetro cercado se na vertical,   ou dois metros e vinte centímetros do primeiro fio em relação ao solo se instalada inclinada em 45 graus para dentro do perímetro.

Art. 14.	Sempre que a cerca possuir fios de arame energizado desde o nível do solo, estes deverão ser separados da parte externa do imóvel e cercados por estruturas (telas, muros,  grades ou similares).

Parágrafo único.	O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas deverá situar-se na faixa de dez a vinte centímetros ou corresponder a espaços superiores a um metro.

Art. 15.	Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisórias de imóveis,  deverá haver a concordância expressa dos proprietários destes com relação à referida instalação.

Parágrafo único.	Na hipótese de haver recusa,  por parte dos proprietários dos imóveis vizinhos, na instalação do sistema de cerca energizada em linha divisória,  aquela só poderá ser instalada com ângulo de 45 graus máximo de inclinação para dentro do imóvel beneficiado.

PROJETO DE LEI Nº            /2001

Art. 16.	A empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalização do Município,  deverão comprovar, por ocasião da instalação ou dentro do período mínimo de um ano após a conclusão da instalação,  as características técnicas da cerca instalada.

Parágrafo único.	Para os efeitos de fiscalização, estas características técnicas deverão estar de acordo com os parâmetros fixados no artigo 6º desta lei.

Art. 17.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES,  4 de junho de 2001

RUBENS CANIZARES

VEREADOR

mms